# Карта заказа

шкафов защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Количество присоединений | Версия ПО | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| ( | 12 (типовое) | 065_400 * | Дифференциальная защита шин на 12 присоединений |
| ( | 18 |  | Дифференциальная защита шин на 18 присоединений |
| ( | 24 | 065_401 | Дифференциальная защита шин на 24 присоединений |

* в ПО 065_400 выбор максимального количества присоединений (12 или 18) осуществляется программно

Реализуемые функции

| Версия ПО | ДЗШ с очувствлением | УРОВ | КЦН | Опробование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 065_400 | + | Q01 – Q12 (Q18) | + | + |
| 065_401 | + | Q01 – Q24 | + | + |
| ДЗШ – дифференциальная защита шин, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, КЦН – контроль цепей напряжения |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

| ( | 110В |
| --- | --- |
| ( | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103 * | 2 порта RS-485 |
| --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | ( | 2 электрических порта RJ45 |
|  | ( | 2 оптических порта LC |

* – терминалы БЭ2704 в шкафах по умолчанию оснащены двумя портами с блоками TTL/RS485 типа Д3550, обеспечивающими организацию сети по интерфейсу RS-485.

5 Способ задания фиксации присоединений

| Способ задания фиксации присоединений | Пульт электронных ключей * | Терминал A4 (ПДС) ** |
| --- | --- | --- |
| ( | Дискретными входами (по положению ШР от контроллера присоединения) (типовое исполнение) | Да | Да |
| ( | От GOOSE-сообщений | Да | Да |
| ( | Оперативная фиксация присоединений пультом электронных ключей | Да | Да |
| ( | Оперативная фиксация присоединений механическими переключателями (фиксация заводиться в терминал ПДС) | Нет | Да |
| ( | Оперативная фиксация присоединений механическими переключателями (фиксация заводиться в терминалы ДЗШ) | Нет | Нет |
| ( | Уставками в терминалах А1 (ДЗШ А), А2 (ДЗШ В), А3 (ДЗШ С) | Нет | Нет |

* пульт электронных ключей используется для отображения текущей фиксации присоединений при автоматическом режиме и для оперативного задания фиксации присоединения (в случаях неисправности ШР или ошибках GOOSE-сообщений)

** терминал А4 - преобразователь дискретных сигналов (ПДС) реализует функцию приёма фиксации присоединений.

6 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов (типовое исполнение) | Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Пульт электронных ключей | 8 | ( |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 | ( |
|  | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа (типовое исполнение) | Без переключения (типовое исполнение) | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 | ( |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 | ( |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 | ( |

7 Конструктив шкафа

| Козырек | ( | нет (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
|  | ( | 100 мм | ( | 200 мм | ( | Иное: ________ |
| - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди |
|  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) | Одностороннее обслуживание (согласовать изготовление с предприятием-изготовителем) |
| Передняя дверь шкафа | ( | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | ( | Металлическая с обзорным окном |
|  | ( | Стеклянная обзорная | ( | Стеклянная обзорная |
| Задняя металлическая дверь шкафа | ( | Одинарная на объём (типовое исполнение) | Отсутствует |
|  | ( | Распашная на объём ** |  |
| Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм | ( | 1208 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) | ( | 1208 х 608(630)* х 2000 |
|  | ( | 1200 х 608(660)* х 2000 | ( | 1200 х 608(630)* х 2000 |
|  | ( | 1608 х 608(660)* х 2000 | ( | Иное: ________________ |
|  | ( | 1600 х 608(660)* х 2000 |  |  |
| * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). |
| ** – только в исполнении с габаритными размерами 1608(1600) х 608(660) х 2000 Шкафы шириной 1200 и 1600 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |
| Цоколь | ( | 100 мм (типовое исполнение) |
|  | ( | 200 мм |
| Подвод кабеля | ( | Снизу (типовое исполнение) |
|  | ( | Иное: ____________ |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 420 кг;

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;

- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - блоки испытательные FAME (Phoenix Contact); - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

8 Коэффициенты трансформации ТТ присоединений

| Количество присоединений в шкафу | № присоединения | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить на все присоед.) | Фиксация присоединения (1с.ш., 2с.ш., произвольная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 18 | 12 | 1 присоединение Q1 |  | произвольная |
|  |  |  | 2 присоединение Q2 |  | произвольная |
|  |  |  | 3 присоединение Q3 |  | произвольная |
|  |  |  | 4 присоединение Q4 |  | произвольная |
|  |  |  | 5 присоединение Q5 |  | произвольная |
|  |  |  | 6 присоединение Q6 |  | произвольная |
|  |  |  | 7 присоединение Q7 |  | произвольная |
|  |  |  | 8 присоединение Q8 |  | произвольная |
|  |  |  | 9 присоединение Q9 |  | произвольная |
|  |  |  | 10 присоединение Q10 |  | произвольная |
|  |  |  | 11 присоединение Q11 |  | произвольная |
|  |  |  | 12 присоединение Q12 |  | произвольная |
|  |  | 13 присоединение Q13 |  | произвольная |
|  |  | 14 присоединение Q14 |  | произвольная |
|  |  | 15 присоединение Q15 |  | произвольная |
|  |  | 16 присоединение Q16 |  | произвольная |
|  |  | 17 присоединение Q17 |  | произвольная |
|  |  | 18 присоединение Q18 |  | произвольная |
|  | 19 присоединение Q19 |  | произвольная |
|  | 20 присоединение Q20 |  | произвольная |
|  | 21 присоединение Q21 |  | произвольная |
|  | 22 присоединение Q22 |  | произвольная |
|  | 23 присоединение Q23 |  | произвольная |
|  | 24 присоединение Q24 |  | произвольная |

| 9 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 10 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

11 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

12 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 13 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |