Карта заказа

терминала дистанционной и токовой защит, автоматики, управления и сигнализации линии БЭ2502А10ХХ

Место установки терминала _____________________________________________________________  (организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

# 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( требуемое исполнение терминала в таблице 1.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номиналь-ное напря-жение пе-ременного тока, В | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Аналого-вых каналов тока/ напряже-ния | Дискретных входов/ выход-ных реле | Контроль синхронизма |
|  |  |  | Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |  |  |  |
| ( БЭ2502А1002-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 0,2 или 1* | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 | - |
| ( БЭ2502А1002-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А1002-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А1003-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5* |  | 110 | - | 3/ 5 |  | + |
| ( БЭ2502А1003-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А1003-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А1004-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 1 или 5* |  | 110 | - | 4/ 4 |  | - |
| ( БЭ2502А1004-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А1004-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |  |
| * - выбирается программным способом |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный переменный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А1002 | ( 1/ 0,2 |
|  | ( 1/ 1 |
|  | ( 5/ 0,2 |
|  | ( 5/ 1 |
| БЭ2502А1003 | ( 1 |
|  | ( 5 |
| БЭ2502А1004 | ( 1/ 5 |
|  | ( 5/ 5 |

# 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), ( по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия протокола МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов  МЭК 61850

# Таблица 3

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

4 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

# 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, 
пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.