# Карта  заказа  
 терминала защиты, автоматики, управления и сигнализации ТСН БЭ2502А1901

Место установки терминала  _____________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток/ номинальный ток нулевой последовате-льности/ номинальный ток IN НН , А (указывается в таблице 2) | Номинальное напряжение оперативного питания, В | Аналоговых каналов тока/ напряжения | Дискетных. входов/ выходных реле |
|  |  | Постоянного тока | Перемен-ного тока |  |  |
| ( БЭ2502А1901-61Е1 УХЛ3.1 | 1/ 5 | 110 | - | 5/ 3 | 24/ 19 |
| ( БЭ2502А1901-61Е2 УХЛ3.1 |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А1901-61Е4 УХЛ3.1 |  | - | 220 |  |  |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А1901 | ( 1/ 1 |
|  | ( 5/ 5 |
|  | ( 5/ 1 |

Таблица 3

| Типоисполнение | Номинальный ток IN НН, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А1901 | ( 1 |
|  | ( 5 |

# 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), ( по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 4 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850

# Таблица 4

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

4 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 5 требуемые параметры

Таблица 5

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _________________________________________________________

# 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.